第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称：数字位置直读模拟静电场描绘仪

实验教学中心名称：湖南工业大学大学物理实验中心

所   在   院  系：理学院

自制实验仪器负责人：王国友、陈光伟、文  景

联系电话（手机）：13017338459,13874153168

（办公室）： 0731-22462202

邮              箱：broadjing@126.com

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 数字位置直读模拟静电场描绘仪 一、背景 电场可用电场强度和电位的空间分布来描述，在一般清况下，用数学方法求解静电场比较复杂和困难，往往借助于实验进行测量，而直接测量静电场的分布很困难，为此，常用稳恒电流场模拟静电场的方法来间接测量静电场，此种实验方法叫“模拟法”。现有的模拟静电场描绘仪的导电介质主要是自来水、导电微晶，但是，不管导电介质是自来水还是导电微晶，都存在着明显的不足：稳恒电流场与描绘板为上下两层，其探针和描绘笔分别固定在上下两弹片上，描绘时探针和描绘点很难在同一直线上必将带来较大的误差；另外，仪器结构复杂、操作繁琐，尤其是自来水导电介质时，不易更换导电介质和电极。 针对现有仪器的不足，我们研制了一种数字位置直读模拟静电场描绘仪。 二、技术指标 1. 实验装置：单层结构，200mm*200mm*80mm 2. 导电介质：导电微晶 ； 3. 电极板基材：高分子材料（克服玻璃易破缺陷） 4. 三组电极：同轴圆柱面、平行板、长平行导线； 5. 电压输出：DC 0-12V连续可调，数字电压显示精度：0.01V ； 6. 镀金弹性探头。 7. X方向数显游标读数：0—15.000mm；Y方向数显游标读数：0—15.000mm。 三、实验内容 1、模拟法测绘静电场 四、特色优势 1、采用独特的导电微晶结构，具有耐磨、操作方便、无需耗材等突出优点； 2、采用数显游标读数，X方向0—15.000mm，Y方向：0—15.000mm，数显直读探头位置； 3、数显探头位置电压，测量精度：0.01V； 4、电极可更换，拓展实验内容，如：同轴圆柱面、平行板、长平行导线； 5、采用镀金弹性探头，保证测量点接触良好和受力均匀； 6、弹性探头更换方便、成本低； 7、电极板基材采用高分子材料，摔不烂，克服玻璃易破缺陷。 五、应用与推广 本仪器可广泛用于中学、大学实验教学。 该仪器自2014年研制成功，并制作10台，在学生中试用两年，效果很好，目前已基本定型，并小批量生产。 本仪器已申请国家实用新型专利。 作 品 照 片（3-5张） 成套性 同轴圆柱面电极的静电场描绘实验

可更换电极板 （1）平行板电极、（2）长平行导线

# Text boxes

电压测量仪

X方向数显游标尺

Y方向数显游标尺

可更换电极板

镀金弹性探头