第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称： 光电传感器综合实验仪

实验教学中心名称： 复旦大学物理教学实验中心

所   在   院  系： 复旦大学物理学系

自制实验仪器负责人： 乐永康

联系电话（手机）： 18917117272

（办公室）： 021-65642365

邮            箱：  leyk@fudan.edu.cn

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 “光电传感器综合实验仪”由复旦大学物理教学实验中心乐永康、通化师范学院张勇和杭州大华仪器制造有限公司夏明荣共同研制。 光电传感器在各行各业中的应用越来越广泛。训练学生掌握传感器原理、应用相关的知识和技能成为物理实验教学非常有必要的内容。大多数现有的涉及光电传感器的教学实验是传感器在某个方向的具体应用案例，少数实验还要求学生对光电传感器的强度响应或波长响应进行定标。但由于学生是在成型仪器上进行实验，对相关知识和技能的掌握不够深入、也不够扎实和全面。 本仪器主要关注光电传感器使用中设计信号采集电路需要注意的重要基础：不同的采样电路设计如何影响光电传感器的强度响应特性和时间响应特性。 本仪器以高亮LED为光源，可以工作在直流（电流≦500mA）和交流（频率≦1MHz）两种模式，分别用于强度响应特性测量实验和时间响应特性测量实验。配置硅光电池、光敏电阻和光敏三极管三种传感器，采样电阻允许实验者自己在九孔板上任意连接。 实验内容包括： 在特定直流电流驱动下，改变探测器与光源之间的距离，研究不同工作条件下（主要是改变采样电路）三种探测器的强度响应特性，并解释得到的实验结果； 在可变频率的交流信号驱动下，首先用设备原配的快速探测器测量光源的频率特性；然后探究不同工作条件下（主要是改变采样电路）三种探测器的强度响应特性，并解释得到的实验结果； 可拓展性：由于本设备采用积木式设计，实验过程和参数设置对学生全“可见”，教学中可以根据需要自己设计实验，拓展内容；如设计实验，用多种方法研究LED发光强度与工作电流之间的关系。 本实验设备的设计开放度很高，可用于面向物理类、光电类、仪器类等专业学生的综合性实验课程、设计性研究性实验课程的教学。

作 品 照 片（3-5张）

请在此图中添加设备图和典型实验结果图。

完成人信息：

| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乐永康 | 复旦大学物理教学实验中心 |
| 2 | 张勇 | 通化师范学院 |
| 3 | 夏明荣 | 杭州大华仪器制造有限公司 |