第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称： 多传感器物理实验Pocket Lab（运动学、热学）

实验教学中心名称：东北师范大学物理实验教学中心

所   在   院  系：     物理学院

自制实验仪器负责人：  崔荣丽、黄楷伦、王连明

联系电话（手机）：  18744046636

（办公室）：  0431-85099740

邮            箱：    cuirl508@nenu.edu.cn

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 随着集成电路和PCB制造技术的迅猛发展，口袋实验室(Pocket Lab)教学设备凭借其尺寸小，便于实验，灵活程度高等特点，被逐步引入中物理、电子、物联网、通信、计算机类、控制类等专业中，日渐成熟，并引发了实验教学模式的改革。口袋实验室教学指将实验设备微型化后，使其便于携带，允许实验者随时随地进行实验的一种教学模式。 本文设计的多传感器物理实验Pocket Lab（运动学、热学）主要应用在运动学、热学实验领域，是一款以CC2540为控制核心，使用三轴磁力计，三轴陀螺仪，三轴角加速度传感器，气压传感器，温湿度传感器进行实验数据的采集，并通过蓝牙4.0将数据传输到手机APP进行波形动态显示。 （一）特色优势： 本实验的主要优点有：1、采用蓝牙4.0进行数据传输；2、通过手机APP对传感器数据进行波形动态显示，让学生对物理量有了直观的感知；3、根据测得的压强和温度的数据，验证了理想气体状态方程；4、尺寸小，便于携带，适用于启发学生对物理兴趣和对物理问题的思考；5、可以使用SD卡存储实验数据；6、传感器物理实验Pocket Lab（运动学、热学）连接手机使用，灵活性强，降低了设备的成本且扩大了使用范围。 （二）仪器研制台套数：10套 (三) 性能指标： 3轴陀螺仪可编程的全量程刻度范围±250，±500，±1000和±2000 度/秒； 3轴加速度传感器的可编程的满刻度范围±2g,±4g,±8g和±16g； 3轴磁力计满刻度范围±4800μT； 气压计检测范围宽达300~1100hpa(参考海平面9000米~ -500米); 系统输入电压：5V。 （四）应用及推广： 目前本仪器正试用于我校传感器实验、及普通物理实验课程之中，取得了良好的教学效果。

作 品 照 片（3-5张）

图1 多传感器物理实验Pocket Lab（运动学、热学） 图2运动状态图 图3探究理想气体状态方程