第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称：       喷雾镀膜机

实验教学中心名称：东北师范大学物理学师范专业实验教学中心

所   在   院  系：  东北师范大学物理学院

自制实验仪器负责人：        祝汉成

联系电话（手机）：      13086830480

（办公室）：     0431-85098256

邮            箱：     zhuhc@nenu.edu.cn

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 喷雾热解是一种非真空湿法镀膜技术，与其他湿法镀膜技术相比，其优势在于制备的ZnO等薄膜品质较好，杂质和缺陷密度低；相对于真空镀膜技术，具有低成本、可大面积制膜等优势，且符合卷对卷（Roll-to-Roll）规模化生产的要求。研发此设备对于让学生了解喷涂成膜原理、掌握薄膜生长技术、摸索高质量薄膜生长条件具有重要意义，同时也能将此设备应用于科学研究工作。喷雾热解法镀膜设备包括雾化系统、供气系统、送液系统和加热系统。加热装置为加热台，雾滴在加热的衬底表面经过分解、成核、长大成纳米晶，一段时间后生长成一定厚度的薄膜。 性能指标: 如图1所示，设备主要由高压气体、喷枪和加热台构成，液体经喷枪雾化后喷洒在加热台，溶质在衬底上瞬间分解后结晶，最终生长成薄膜。 最大喷涂薄膜面积不小于500*400 mm； 衬底温度不小于450℃（可调节温度）； 可进行间歇性喷涂。 台套数:1套 作用: 让学生直观地了解一种透明薄膜的生长方式。 功能: 可以在玻璃等衬底喷涂生长薄膜，可自行设计形状、厚度、衬底温度 特色优势: 目前此类设备性能较好的为进口设备，但价格较高，国产化之后价格也在十万元人民币以上,成本较高，不太适合用于教学。 现有的开始销售的设备喷涂薄膜的面积较小、并且不能脉冲式喷涂。 设计参数达不到科学研究所需要的变通、灵活性。 应用: 1、可喷涂氧化锌等透明导电、钙钛矿材料电池薄膜； 2、用于教学、本科毕业论文设计、前沿科学研究。 推广： 目前正在让研究生试用此设备用于透明导电薄膜、钙钛矿电池等薄膜的大面积合成工作，用于进一步的进行科学研究。

作 品 照 片（3-5张）

1 图1 喷雾热解机整机 图2 喷雾系统 图3 移动控制系统