第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称：数字化多功能牛顿环实验仪

实验教学中心名称：湖南工业大学大学物理实验中心

所   在   院  系：理学院

自制实验仪器负责人：文  景

联系电话（手机）：13017338459  13762383168

（办公室）：0731-22462202

邮            箱：broadjing@126.com

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 数字化多功能牛顿环实验仪 一、背景 用读数显微镜测牛顿环的曲率半径是大学物理实验的传统项目，其主要的不足是：①读数显微镜上下调节时易打滑；②显微镜左右移动时丝杆到位后易卡死，损坏仪器；③读书显微镜读数较复杂，初学者易读错；④实验者需肉眼在显微镜目镜中观察，时间长，易对眼睛造成损伤。 针对现有仪器的不足，我们研制了一种新的数字化牛顿环实验仪。 二、技术指标 1、显微镜目镜20×，物镜5×； 2、CCD摄像头、7吋显示器； 3、测量范围：0—999.999mm，数字显示，测量精度：±0.001mm； 4、光源组：黄光、红光、蓝光、绿光； 5、仪器由显微镜、手动测量平台移动装置、光源组、CCD摄像头、显示器、数字步进位移控制与测量仪。 三、实验内容 1、观察等厚干涉现象； 2、用已知波长的钠光测量牛顿环的曲率半径； 3、用已知曲率半径的牛顿环测量红光的波长； 4、用已知曲率半径的牛顿环测量蓝光的波长； 5、用已知曲率半径的牛顿环测量绿光的波长； 6、测量细丝的直径。 四、特色优势 1、采用新的升降装置，克服了原有仪器升降装置易打滑问题； 2、采用CCD摄像头和显示器，能将视场中的像通过显示器显示出来，测量方便、简单，保护学生视力； 3、采用最新数控技术将机械读数装置改造为数显直接读数； 4、为实验提供多种光源，增加实验内容，拓展学生视野，培养学生实验能力； 5、仪器可以通过摄像头用显示器显示，也可以用肉眼观察，转换自如。 五、应用与推广 本仪器可广泛用于中学、大学实验教学。 该仪器自2012年开始研制，并制作两台，在学生中试用两年，效果很好，目前已基本定型，并小批量生产。 本仪器已申请国家实用新型专利。

作 品 照 片（3-5张）

仪器成套性 2. 数字步进位移控制与测量仪（测量范围：0—999.999mm，数字显示，测量精度：±0.001mm； 显示器显示的牛顿环（采用CCD摄像头和显示器，能将视场中的像通过显示器显示出来，测量方便、简单，保护学生视力）

# Text boxes

光源组

显示器

数字步进位移控制与测量仪

显微镜

摄像头

手轮

牛顿环

手动测量平台移动装置