第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称：   声控发光驻波实验仪

实验教学中心名称：    基础物理实验中心

所   在   院  系： 皖西学院  基础实验中心

自制实验仪器负责人： 张波、赵江东、邹俊峰、黄济

联系电话（手机）：     13865440483

（办公室）：  0564-3306687-805

邮            箱：    595418927@QQ.com

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 性能指标: 主体材质：亚克力（无色高透光）；长度：1.05米；圆管外径：50mm；壁厚5mm；输入音频信号频率范围：200-3000Hz；LED发光单元间距：1.0cm；电源：micro usb接口 9V供电；功耗：<1W。测量声速相对误差<1%。 台套数:40套。 实验仪由支架、驻波管、声控发光阵列、扬声器、标尺、电源、低频信号发生器组成。 作用：观察驻波现象、观察拍现象、观察反射波的相位损失、测量空气中的声速和材料的吸声系数。 功能：本仪器有两大功能，不但能演示驻波的许多现象，还能对很多声学量进行定量研究，演示部分：观察声驻波现象；在声速恒定时呈现波长和频率的关系；声速测定；观察拍现象；演示不产生驻波的条件和方法；测定声波频率；演示开口端为不同材料时反射波的相位损失。声学量测量：测量空气中的声速，相对误差<1%；用拍现象测定未知声波频率；测定反射端为不同材料时反射波的相位损失，以及管中声压驻波比，进而测定材料的吸声系数。 特色优势：声驻波现象明显，效果好，有一定的视觉冲击力，便于携带，噪声小，抗干扰能力强，可靠性强，操作便利，在展示驻波的同时，还能对很多声学量进行测量。本实验仪克服了传统驻波演示实验仪功耗高、噪声大、连续工作时间短、频率调节范围小的缺点，并且与传统声速测量学生实验仪器相比具有操作方便、直观性强、稳定性好、测量误差小的优势。本实验仪不仅能有效演示驻波和拍现象，还可以作为声速测定的实验装置，能准确地通过标尺测定波长并算出环境声速，其参考输入频率为200—3000Hz。具有定性演示和定量测定的双重功能。在此基础上还可以对实验进行拓展，如改变压强（低于一个大气压）测量不同压强下的声速，也可以测量不同材料的吸声系数。 应用：用于课堂教学演示，物理演示厅展示，在大学物理实验教学中课开展学生分组实验和研究性学习。 推广情况：本仪器于2015年10月23日参加了“全国高等学校第十二届物理演示实验教学研讨会”，并获得了二等奖。于2016年4月26日参加了“安徽省首届高等学校自制实验教学仪器设备展示评选活动”，得到很多同行专家的一致好评。并已在皖西学院“大学物理”和“大学物理实验”教学中使用，目前主要用在理论和实验课的教学中。我院多名教师使用后，反应教学效果好。在物理演示实验课的教学中，本学期共给2600多名学生开设物理演示实验课。演示驻波的多种物理现象，取得了非常好的教学效果。已获得专利授权，专利名称：一种感音声驻波演示装置；专利号：ZL201520438503.7。

作 品 照 片（3-5张）