第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称：   场致发光实验仪

实验教学中心名称：  基础物理实验示范中心

所   在   院  系：  物理与电子信息工程学院

自制实验仪器负责人： 马元良,李海琴

联系电话（手机）： 18997488875

（办公室）：  0971-8808773

邮            箱： mayuanliang8017@sina.com

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍: 一、仪器简介: 场致发光（Electroluminescence，EL），又称电致发光。利用场致发光的效应，能有效地检测太阳电池中可能存在的缺陷，是一种有效的检测电池、组件的方法。 本仪器是依据太阳电池的场致发光原理（EL现象）而研制的用于太阳电池内部缺陷快速检测的专用仪器。整套设备由测试暗室、测试电极、测试电源、红外CCD相机、测试软件等组成。其中红外CCD相机使用加拿大进口的INFINITY3系列单色相机，测试软件使用专业的凤翔EL电池测试软件。仪器可根据太阳电池中电池片的场致发光的亮度差异，清楚地显示电池中的裂片（包括隐裂和显裂）、低效片、印刷断栅、电池片局部不良等缺陷。 本实验仪采用一体化设计，整机由样品承载机构、暗室、加载电源、成像系统、USB接口和计算机专用分析软件等组成。 二、主要技术性能： 1.样品尺寸：150mm×150mm以下； 2.加载电源：电流密度0～50mA/cm可调； 3.成像系统波长相应范围：Vis-Nir，400～1200nm； 4.图像传输方式：USB2.0； 5.成像背景温度：≤25℃； 6.软件系统：专用软件，支持定量分析； 7.本实验仪可用于其他温度场分布实验，可拓展开发其他实验项目。 三、生产、应用 场致发光实验仪,自2013年开始研制,产品已用于实验教学.

作 品 照 片（3-5张）