## Slide 1
分光计上物理实验分级设计与教学实践
报告人:赵伟
中国科学技术大学物理实验教学中心
2016.07.19
第九届全国高等学校物理实验教学研讨会

## Slide 2
内容
分光计的功能特点
我校分光计实验教学情况
分光计实验分级设计
  分光计基础实验
  分光计拓展实验
分光计的拓展实验简介
教学实践反馈和分光计实验展望

## Slide 3
核心功能
测角-各组件配合工作
结构组成
望远镜、平行光管、载物台、读数系统
自身特点
结构紧凑，可操作性强，扩展性好
可操作性强
可调螺丝有10多个
平行光的产生和检验
无视差调整
对光调整
½调整技术
扩展性好
色散、最小偏向角、材料的折射率测量、衍射光栅及其特性的测量和光波的干涉、衍射等多种实验，可以配合理论课教学进度进行。
分光计的功能和特点
1870年的John Browning分光计
现使用的JJY型分光计

## Slide 4
我校分光计教学情况
大学物理基础实验
分光计基础调整及
最小偏向角法测量
三棱镜折射率。
循环中1/3学生可能
作该实验。
教学中学生经常只会按照给出的步骤调整，缺少调整目标和物理模型的思考
大学物理综合实验
偏振光的研究
学生分光计操作基础
不同，教学需要复习
基础实验。
相当多时间被分光计
基础调整占用，偏振
光本身物理模型体会
不够。
大学物理现代技术实验
椭圆偏振法测量薄
膜材料厚度和折射
率实验
学生分光计基础不足，进行综合实验方案设
计或拓展实验时常遇
到困难。

## Slide 5
分光计的分级调整方向
分光计基础实验
所有学生都需至少作一次分光计基础实验。
增加多项基础实验选作内容。
鼓励学生参加分光计本身及基础内容的教学改进探索。
明确基础实验教学目标和考核重点。
分光计拓展实验
丰富分光计平台上拓展实验项目：光学中多种分支内容在分光计上的实现，各类材料物理性质测量，和其他仪器搭配的综合实验。
鼓励学生在分光计平台上自主设计综合研究型实验。

## Slide 6
分光计基础实验
几何光学类 | 波动光学和光谱类
最小偏向角法测量三棱镜折射率 | 测量衍射光栅的基本参数
测量菲涅尔双棱镜楔角和折射率 | 氢原子光谱的测量
掠入射法测量三棱镜的折射率 | 分光计观察双棱镜的干涉现象
利用分光计测量玻璃砖的折射率 | 
分光计基础实验教学重点
也是考核要点
分光计的基本结构
基本调整方法和目标
基本测角功能的实现-物理模型
光路平面和测量读数
平面平行共转轴
平行光
总结三步
聚焦的调整
节点考查
方便高中到大学过度，配理论课进度。
为拓展实验笃实分光计基础。

## Slide 7
分光计拓展实验
分光计扩展实验项目
偏振光的研究实验
双光栅Lau效应实验
椭圆偏振法测量薄膜材料的厚度和折射率
表面等离激元共振法测量液体折射率实验
迈克尔逊干涉法中使用分光计测量激光相位延迟
单轴晶体双折射和偏光棱镜研究
光学现象的综合研究，材料物理性质测量，新材料和物理现象的引入，分光计和其他实验仪器的综合实验。
教学中突出实验原理与分光计的有机结合，分光计各组件的灵活应用。分光计和其他实验仪器搭配实现物理模型。鼓励学生确定实验目标后自主设计实验方案。
具有分光计原理和操作基础，学生能更专注与拓展实验本身内容及综合实验能力的锻炼。

## Slide 8
偏振光的研究实验
入射激光偏振度
马吕斯定律
布儒斯特定律
1/2、1/4波片偏振特性
线偏振、圆偏振和
椭圆偏振光的研究
光路平面和测量读数平面平行
共转轴，望远镜和平行光管的共轴调整。

## Slide 9
双光栅Lau效应实验
测量平板玻璃折射率
测量液体折射率
测量透镜焦距
完整的分光计基础调整
万向节和测微目镜

## Slide 10
椭圆偏振法测量薄膜材料的厚度和折射率
薄膜材料的表征方法
偏振光概念的复习
实验步骤的自主设计和椭偏的计算模拟

## Slide 11
表面等离激元共振法测量液体折射率实验
表面等离激元共振
液体折射率测量
偏振光概念的复习
实验步骤的自主设计
光路平面和测量读数平面平行
共转轴，平行光管、望远镜和样品共轴。

## Slide 12
迈克尔逊干涉法中使用分光计测量激光相位延迟
分光计载物台和读数装置
Θ平板玻璃转角，φ相位延迟
N平板玻璃折射率，d厚度，λ波长
载物台水平调整

## Slide 13
单轴晶体双折射和偏光棱镜研究
γ为出射两束偏振光张开的角度，θ为方解石三棱镜底角。no和ne分别为o光和e光主折射率。
光路平面和测量读数平面平行
共转轴

## Slide 14
教学实践反馈
Chart: 
| 分光计基础实验
占学生总数百分比 | 1
115/122
分光计基础实验后，基本掌握分光计基本调整方法。
109/122
分光计拓展实验后，觉得之前分光计的基础实验帮助很大
101/122
分光计拓展实验中，可以自己
完成分光计调整
之前学生典型反馈：
分光计实验做得太累了，旋钮多，调完就忘了，之后也没用了！
现在学生典型反馈：
分光计实验内容选择太多了，这么多内容都可以在分光计上实现
，对动手能力锻炼很大！

## Slide 15
分光计实验展望
1.继续提高分光计基础实验和拓展实验的可选择性，推进拓展实验 其他配
件的模块化配备。
2.推进分光计基础实验和拓展实验对于不同院系、不同学习能力学生的多样
性选择方案。
3.是否能简化部分分光计可调节部分，例如平行光管俯仰，望远镜光轴横向
调整等是否可以固定后取消。目的是缩减部分拓展实验的调整时间，控制
并进而缩减拓展实验时间消耗。

## Slide 16
第九届全国高等学校物理实验教学研讨会
谢谢大家